## Slide 1: LABORATORIJSKE ANALIZE U DIJAGNOSTIČKOM POSTUPKU U BOLESTIMA ZAVISNOSTI
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti
Teodora Drajzera 44 Beograd
Dr med Ljubiša Radivojević

## Slide 2: Dijagnostika psihoaktivnih supstanci-PAS
Zahtev- uzimanje biološkog uzorka (urin, pljuvačka, krv, kosa).
Uzimanje uzorka mora biti pod nadzorom, kako bi se izbegle zamene, razređenja ili druge manipulacije.
Prilikom svakog testiranja mogu se pojaviti lažno pozitivni i lažno negativni rezultati.
Svi negativni rezultati se prihvataju kao takvi
Pozitivni zahtevaju potvrdu drugim specifičnijim metodama.

## Slide 3
UZORAK | PREDNOSTI | NEDOSTACI
Urin | neinvazivna metoda moguce prikupiti veliku kolicinu uzorka uzorak pozitivan 2-3 dana | moguće falsifikovanje uzorka kada uzorkovanjenije direktno nadgledano
Krv | može se koristiti za dokazivanje trenutnog uticaja droge ne može se falsifikovati uzorak | kratak polu život droge zahteva flebotomiju niska koncentracija droge
Pljuvačka | teško je falsifikovati uzorak | niska koncentracija droge teško je dobiti veću količinu uzorka za potvrdno testiranje
Znoj | može se kumulativno pratiti uzimanje droge kroz 3-7 dana | komplikovan postupak određivanja teško je dobiti veću količinu uzorka za potvrdno testiranje moguća kontaminacija uzorka iz okoline
Kosa | droga se može otkriti dugo nakon uzimanja | komplikovan postupak određivanja skupo testiranje

## Slide 4
Najčešći i za uzimanje najpogodniji biološki materijal - urin.
On se može uzeti u bilo koje doba dana (to znači da nije potreban svež jutarnji) , nije bitna sterilnost urina, ali je veoma važno da se materijal sačuva od razgradnje. Zato ako nismo u prilici do odmah izvršimo analizu, obavezno je takav urin čuvati na t 2-8 C (u frižideru) do 48h.
Koncentracija droge ili metabolita koji se dokazuje u urinu ne korelira sa nivoom iste u krvi niti sa stepenom oštećenja organizma.

## Slide 5
Sve PAS koje dokazujemo imaju svoje granične vrednosti, cut off-vrednosti, koje nam određuju pozitivan ili negativan nalaz. Svi nalazi koji se označavaju kao pozitivni ili dokazani, znače da je određen metabolit u ispitivanom uzorku iznad ili jednak sa cut off vrednostima (detected). Svi nalazi koji su negativni, znače da je metabolit u ispitovanom uzorku ispod preporučene cut off vrednosti (non detected).
Ove vrednosti utvrđuje Nacionalni institut za zloupotrebu droga (NIDA).

## Slide 6
Preporučene cut off vrednosti | 
AMFETAMIN | 1000 ng/ml
METAMFETAMIN | 500 ng/ml
COCAIN | 300 ng/ml
OPIJATI | 300 ng/ml
KANABINOIDI | 50 ng/ml
ECSTASY | 300 ng/ml
BENZODIAZEPINI | 300 ng/ml

## Slide 7
VREME OTKRIVANJA DROGE U URINU |  |  | 
VRSTA DROGE | DUŽINA UZIMANJA DROGE |  | 
 | Povremeno | Često | Hronično
Amfetamin (speed, amf. Sulfat, Fentermin) | 1-2 dana | 2-6 dana | 
Metamfetamin (ice, crystal) | 1-2 dana | 2-6 dana | 
Ecstasy (MDMA, MDA, MDEA) | 1-3 dana | 2-7 dana | 
Cocain (cocain hidrohlorid, crack) | 1-2 dana | 1-4 dana | 
Kanabis (marihuana, hašiš) | 2-5 dana | 7-14 dana | 1-2 meseca
Opijati (heroin, morfin, kodein) | 1-4 dana | 2-6 dana | 
Benzodiazepini | 2-5 dana | 7-14 dana | 1 mesec